СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Малахово-Слободского с/поселения

Утверждено:

____________________

____________________

____________________

«___»______ ____г.

Согласовано:

Директор МУЖКП

Троснянского района

_________Л.М.Попрядухин

«___»____________ ______г

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения    Малахово-Слободского  с/поселения    является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении».

- Общие положения

Схема теплоснабжения Малахово-Слободского  с/поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение объектов теплопотребления  тепловой энергией;

Содержание схемы:

1. существующее положение в сфере производств, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

2. источник тепловой энергии.

3. тепловые сети и сооружения на них

4. зоны действия источников тепловой энергии.

5.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

6. баланс теплоносителя.

7. топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

8. технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

9. тарифы на тепловую энергию.

10. описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

11. перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

12.предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

13. предложения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей.

14. перспективные топливные балансы.

15.Решения.

1.Существующее положение в сфере производств, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Источником теплоснабжения в  Малахово-Слободском  с/поселении, осуществляющим теплоснабжение ж/домов, расположенных в с. Черемошное являются:  котлы наружного размещения, обслуживаемые  МУЖКП Троснянского района

# 2. Источник теплоснабжения

# Сведения о котельных

| № п/п | Наимено вание котельной, адрес год ввода в эксплуатацию | установл. мощность, Гкал/час | распола гаемая мощность Гкал/ч | подк лючен ная нагрузка МВт | потреб ление тепловой энергии на собстве нные нужды | тип котлов, кол-во | протяжен ность тепло сетей в 2-х тр.исч.,км | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Резерв тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котлы наружного размещения с. Черемошное ж/д №10 2011 г. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | АОГВ-46,5кВт, 2 шт | 0,025 | комплекс учета тепловой энергии | 0,00 МВт |
| 2 | с. Черемошное ж/д №11 2011 г. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | - | АОГВ-46,5кВт, 2 шт | 0,025 | комплекс учета тепловой энергии | 0,00 МВт |
| 3 | с. Черемошное ж/д №12 2011 г. | 0,128 | 0,128 | 0,11 | - | АОГВ-46,5кВт, 2 шт | 0,025 | комплекс учета тепловой энергии | 0,01 МВт |
| 4 | с. Черемошное ж/д №13 2011 г. | 0,128 | 0,128 | 0,11 | - | АОГВ-46,5кВт, 3 шт | 0,025 | комплекс учета тепловой энергии | 0,01 МВт |

| Насосы сетевые | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| --- | --- | --- |
| Насос WILO 50/10 Насос WILO 63/10 |  | 1 3 |
| Насосы подпиточные |  |  |  |  |
| Насосная станция Е175 |  | 4 |

3.Тепловые сети и сооружения на них:

Ввиду того, что котлы наружного размещения вплотную примыкают к отапливаемому зданию, тепловые сети на данном участке проходят по подвалу здания, до узла коммерческого учета тепловой энергии.

Теплотрасса в двух-трубном исч. – ж/д № 10 - ДУ 50 мм; 25 м

/д № 11- ДУ 50 мм; 25 м

/д № 12- ДУ 50 мм; 25 м

/д № 13 - ДУ 50 мм; 25 м

4.Зоны действия источников тепловой энергии

В зону действия котельных входят следующие объекты:

- ж/д № 10, 11, 12, 13 с. Черемошное

5.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Отапливаемые объекты | Годовая выработка | Объем отапливаемых объектов | Нормативы потребления тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  |  |
|  |  | Отопление | ГВС |  | 0,239 Гкал/м3 |
| Котлы наружного размещения ж/дом № 10 | ж/дома № 10, | 393,6 Гкал | - | 3695,8 м3 |  |
| Котлы наружного размещения ж/дом № 11 | ж/дома № 11, | 393,6 Гкал |  | 3695,8 м3 |  |
| Котлы наружного размещения ж/дом № 12 | ж/дома № 12, | 541,2 Гкал |  | 5273,4 м3 |  |
| Котлы наружного размещения ж/дом № 13 | ж/дома № 13, | 541,2 Гкал |  | 5273,4 м3 |  |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

6. Баланс теплоносителя

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя:

- ж/д №12 водоподготовительная установка – 3м3/ч (осуществляется подпитка отопительных систем ж/д № 12, 13, 11)

- ж/д № 10 водоподготовительная установка – 3м3/ч (осуществляется подпитка ж/д № 10)

7.Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Вид топлива: природный газ

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котлы наружного размещения ж/д № 10,11,12,13 | Газ | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Основная часть многоквартирного жилого фонда,  общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Троснянского района осуществляет МУЖКП Троснянского района.

| показатели | котельная № 5 с Черемошное | котлы наружного размещения |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| произ-во тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 999,21 | 914,93 | 999,21 | 782,61 | 970,6 | 872,19 | 970,62 |
| расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал | 33,07 | 33,07 | 33,07 | 33,07 | 33,07 | 33,07 | 29 |
| потери, Гкал | 494,6 | 298 | 494,6 | 15,7 | 737,55 | 31,4 | 31,4 |
| выработка тепловой энергии Гкал | 1526,88 | 1246 | 1526,88 | 831,38 | 1741,22 | 936,66 | 1031,02 |

9.Тарифы на тепловую энергию

МУЖКП

Тариф  на тепловую энергию 2010 г. 1228,50 руб.

Тариф  на тепловую энергию 2011г. 1413, 20 руб.

Тариф  на тепловую энергию  2012 г. 1496,02 руб.,  с 01.09.2012 г. 1578,82 руб.

Структура тарифов в 2013 г: с 01.01.2013 г. По 30.06.2013 г. – 1578,83 руб.  с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 1767,54 руб.

Плата за подключение к тепловым сетям: не взимается

10. перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

| котельная | объем отапливаемого фонда м2 в 2013 г. | объем отапливаемого фонда м2 к 2018 г | объем потребления тепловой энергиив 2013 г | объем потребления тепловой энергиив 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 10 | 3695,8 м3 | 3695,8 м3 | 393,6 Гкал | 393,6 Гкал |
| № 11 | 3695,8 м3 | 3695,8 м3 | 393,6 Гкал | 393,6 Гкал |
| № 12 | 5273,4 м3 | 5273,4 м3 | 541,2 Гкал | 541,2 Гкал |
| № 13 | 5273,4 м3 | 5273,4 м3 | 541,2 Гкал | 541,2 Гкал |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 85 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 10 | 37 | 33 |
| 9 | 39 | 34 |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 43 | 37 |
| 6 | 45 | 38 |
| 5 | 47 | 39 |
| 4 | 49 | 41 |
| 3 | 51 | 42 |
| 2 | 53 | 43 |
| 1 | 54 | 44 |
| 0 | 56 | 46 |
| -1 | 58 | 47 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 61 | 49 |
| -4 | 63 | 50 |
| -5 | 65 | 51 |
| -6 | 66 | 52 |
| -7 | 68 | 54 |
| -8 | 70 | 56 |
| -9 | 70 | 56 |
| -10 | 70 | 57 |
| -11 | 71 | 58 |
| -12 | 72 | 58 |
| -13 | 73 | 59 |
| -14 | 74 | 60 |
| -15 | 75 | 61 |
| -16 | 76 | 62 |
| -17 | 77 | 64 |
| -18 | 78 | 64,5 |
| -19 | 79 | 65 |
| -20 | 80 | 66 |
| -21 | 81 | 67 |
| -22 | 82 | 68 |
| -23 | 83 | 68,5 |
| -24 | 84 | 69 |
| -25 | 85 | 70 |
| -26 | 85 | 70 |

11.описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:   низкое КПД котлов

Проблемы развития систем теплоснабжения:  финансовые

12.предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии не планируется.

13. предложения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей.

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, на данный момент является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

- Новое строительство тепловых сетей не планируется.

- Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

14. перспективные топливные балансы.

Природный газ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);  - единой теплоснабжающей организацией  определить

- МУЖКП Троснянского района

и определить границы зон ее деятельности в Малахово-Слободском  с/поселении

с. Черемошное ж/д № 10, 11, 12, 13

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

- бесхозяйных тепловых сетей в Малахово-Слободском с/поселении не выявлено