СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муравльского с/поселения

Утверждено:

____________________

____________________

____________________

«___»______ ____г.

Согласовано:

Директор МУЖКП

Троснянского района

_________Л.М.Попрядухин

«___»____________ ______г.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения    Муравльского с/поселения    является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении».

- Общие положения

Схема теплоснабжения  Муравльского с/поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение объектов теплопотребления  тепловой энергией;

Содержание схемы:

1. существующее положение в сфере производств, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

2. источник тепловой энергии.

3. тепловые сети и сооружения на них

4. зоны действия источников тепловой энергии.

5.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

6. баланс теплоносителя.

7. топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

8. технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

9. тарифы на тепловую энергию.

10. перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

11. описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

12.предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

13. предложения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей.

14. перспективные топливные балансы.

15.Решение

1. Существующее положение в сфере производств, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Источником теплоснабжения в Муравльском с/поселении являются котельные МУЖКП Троснянского района – котельная № 4 с. Муравль

# 2. Источник теплоснабжения

# Сведения о котельной

| № п/п | Наимено вание котельной, адрес. Срок ввода в эксплуатацию | установ. мощность, Гкал/час | распола гаемая мощность Гкал/ч | подк лючен ная нагрузка Гкал/ч | тип котлов, кол-во | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Резерв тепловой мощности Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кот.№ 4 с. Муравль 1973 г | 1,72 | 1,0 | 0,46 | Факел 2 шт (1 резерв) | 0,437 | нормативный | 0,54 |  |
| Насосы сетевые | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Насос К 45-30 Насос K 8¦18 | N=7,5 кВт; n=3000об/мин N=1,5 кВт; n=2900об/мин | 2 1 |
| Насосы подпиточные |  |  |  |  |
| Насос K 8¦18 | N=1,5 кВт; n=2900об/мин | 2 |

3.Тепловые сети и сооружения на них:

Параметры тепловых сетей: теплотрасса в двух-трубном исч. – 437м; в том числе – наземная ДУ 100мм – 180м (из них 110м подземная; 70м - наземная); ДУ 76мм – 115м (из них 70 м подземная; 45 -наземная); ДУ 57мм – 136м

-тип изоляции: минвата, рубероид,

-тип прокладки подземная, наземная

-тип компенсирующих устройств:    П-образные

-описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей:  испытания на прочность и плотность, ежегодно

-описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях:     15 %

-наличие коммерческого прибора учета тепловой энергии:  нет

4.Зоны действия источников тепловой энергии

В зону действия котельных входят следующие объекты:

Котельная № 4

- Муравльская общеобразовательная школа

- Муравльский д/сад

- ж/дом № 1

- с/администрация

5.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Отапливаемые объекты | Годовая выработка | Объем отапливаемых объектов | Нормативы потребления тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  |  |
|  |  | Отопление | ГВС |  | 0,239 Гкал/м3 |
| Котельная № 4 | Муравльская общеобразовательная школа Муравльский д/сад ж/дом № 1 с/администрация | 1096 Гкал | - | 19466,15 м3 |  |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

6. Баланс теплоносителя

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя:

- котельная № 4 Муравль -  3 м3/ч

7.Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Вид топлива: природный газ

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 | Газ | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Основная часть многоквартирного жилого фонда,  общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Троснянского района осуществляет МУЖКП Троснянского района.

| показатели | котельная № 4 с. Муравль |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| произ-во тепловой энергии(отпуск в тепловую сеть), Гкал | 885,68 | 941,41 | 885,68 | 971,72 | 885,68 | 960,03 | 885,68 |
| расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66 | 38,66 |
| потери, Гкал | 294,6 | 192 | 294,6 | 172 | 494,6 | 192 | 344,3 |
| выработка тепловой энергии Гкал | 1218,94 | 1172,07 | 1218,94 | 1182,38 | 1418,84 | 1190,69 | 1218,94 |

9.Тарифы на тепловую энергию

МУЖКП Троснянского района

Тариф  на тепловую энергию в 2010 г.- 1228,50 руб.

Тариф  на тепловую энергию в 2011г. -1413, 20 руб.

Тариф  на тепловую энергию в 2012 г.-1496,02 руб.,  с 01.09.2012 г. 1578,82 руб.

Структура тарифов в 2013 г: с 01.01.2013 г. По 30.06.2013 г. – 1578,83 руб.  с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 1767,54 руб.

Плата за подключение к тепловым сетям: не взимается

10. перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

| котельная | объем отапливаемого фонда м2 в 2013 г. | объем отапливаемого фонда м2 к 2018 г | объем потребления тепловой энергиив 2013 г | объем потребления тепловой энергиив 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 4 | 19466,15 м3 | 19466,15 м3 | 1096 Гкал /год | 1096 Гкал /год |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 85 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 10 | 37 | 33 |
| 9 | 39 | 34 |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 43 | 37 |
| 6 | 45 | 38 |
| 5 | 47 | 39 |
| 4 | 49 | 41 |
| 3 | 51 | 42 |
| 2 | 53 | 43 |
| 1 | 54 | 44 |
| 0 | 56 | 46 |
| -1 | 58 | 47 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 61 | 49 |
| -4 | 63 | 50 |
| -5 | 65 | 51 |
| -6 | 66 | 52 |
| -7 | 68 | 54 |
| -8 | 70 | 56 |
| -9 | 70 | 56 |
| -10 | 70 | 57 |
| -11 | 71 | 58 |
| -12 | 72 | 58 |
| -13 | 73 | 59 |
| -14 | 74 | 60 |
| -15 | 75 | 61 |
| -16 | 76 | 62 |
| -17 | 77 | 64 |
| -18 | 78 | 64,5 |
| -19 | 79 | 65 |
| -20 | 80 | 66 |
| -21 | 81 | 67 |
| -22 | 82 | 68 |
| -23 | 83 | 68,5 |
| -24 | 84 | 69 |
| -25 | 85 | 70 |
| -26 | 85 | 70 |

11. описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения: устаревшее оборудование, низкая энергоэффективность, высокая степень износа.

Проблемы развития систем теплоснабжения:  финансовые

12.предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В Муравльском с/поселении не предусматривается увеличение отапливаемого фонда, необходимости в новых источниках тепловой энергии нет.

В целях эффективного снабжения объектов теплопотребления тепловой энергией планируется произвести замену котлов Факел на современные аналоги

13. предложения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей.

Существующая схема тепловых сетей и системы теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

Планируется замена существующей теплоизоляции теплотрассы котельной № 4 с.Муравль, на скорлупы ППУ, основными преимуществами которых являются:

• Снижение потерь тепловой энергии;

• Низкая теплопроводность;

• Уменьшение расходов на покровный материал;

• Низкое водопоглощение и паропроницаемость;

• быстрый доступ к повреждённому участку в случае

аварийной ситуации.

- Новое строительство тепловых сетей не планируется.

- Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

14. перспективные топливные балансы.

Вид топлива: природный газ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);  - единой теплоснабжающей организацией  определить

- МУЖКП Троснянского района

и определить границы зон ее деятельности в Муравльском с/поселении

- Муравльская общеобразовательная школа

- Муравльский д/сад

- ж/дом  55а

- с/администрация

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

- бесхозяйных тепловых сетей в Муравльском с/поселении не выявлено

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение:

Замену котлов Факел на котлы Хопер-100А с автоматикой КСУБ 20

и замену теплоизоляции планируется произвести за счет собственных средств.