СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Воронецкого с/поселения

Утверждено:

____________________

____________________

____________________

«___»______ ____г.

Согласовано:

Директор МУЖКП

Троснянского района

_________Л.М.Попрядухин

«___»____________ ______г

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения    Воронецкого с/поселения    является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении».

- Общие положения

Схема теплоснабжения   Воронецкого с/поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение объектов теплопотребления  тепловой энергией;

Содержание схемы:

1. существующее положение в сфере производств, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

2. источник тепловой энергии.

3. тепловые сети и сооружения на них

4. зоны действия источников тепловой энергии.

5.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

6. баланс теплоносителя.

7. топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

8. технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

9. тарифы на тепловую энергию.

10. перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

11. описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

12.предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

13. предложения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей.

14. перспективные топливные балансы.

15. Решение

1. Существующее положение в сфере производств, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Источником теплоснабжения в Воронецком с/поселении являются котельные МУЖКП Троснянского района – котельная № 11 с. Воронец и котельная № 9 с. Каменец

# 2. Источник теплоснабжения

# Сведения о котельных

| № п/п | Наимено вание котельной, адрес. Срок ввода в эксплуатацию | установл. мощность, Гкал/час | распола гаемая мощность Гкал/ч | подк лючен ная нагрузка Гкал/ч | тип котлов, кол-во | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км | Резерв тепловой мощности | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кот.№ 11 д.Воронец 1998 | 0,33 | 0,21 | 0,2 | КЧМ 3 шт. (1 резерв) | 0,162 | 0,01 Гкал/ч | нормативный |
| 2 | кот. №9 д. Каменец 1999 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | Контур-Микро2 шт(1 резерв) | 0,045 | 0,03 Гкал/ч | нормативный |

| Насосы сетевые | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| --- | --- | --- |
| Воронец Насос WILO 50/10; Насос K 8¦18 | 1,5 кВт; 2900об/мин | 2 |
| Каменец Насос WILO 50/10 Насос K 8¦18 | 1,5 кВт; 2900об/мин | 2 |
| Насосы подпиточные |  |  |  |  |
| Воронец Насосная станция Е175 |  | 1 |
| Каменец Насосная станция Е175 |  | 1 |

3.Тепловые сети и сооружения на них:

Параметры тепловых сетей: Воронец - теплотрасса в двух-трубном исч. – 162 м; ДУ 100мм

Каменец - теплотрасса в двух-трубном исч. – 45 м; ДУ 100мм

-тип изоляции: минвата, изоткань, рубероид

-тип прокладки:  подземная, наземная

-тип компенсирующих устройств:     нет

-описание методов и периодичности испытаний тепловых сетей:  испытания на прочность и плотность, ежегодно

-описание нормативов тепловых потерь и потерь теплоносителя в тепловых сетях:     15 %

-наличие коммерческого прибора учета тепловой энергии:  нет

4.Зоны действия источников тепловой энергии

Котельная № 11 осуществляет теплоснабжение (отопление)   здания школы и здания детского сада д. Воронец.

Котельная № 9 осуществляет теплоснабжение (отопление)   здания школы д. Каменец.

5.Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Отапливаемые объекты | Годовая выработка | Объем отапливаемых объектов | Нормативы потребления тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  |  |
|  |  | Отопление | ГВС |  | 0,239 Гкал/м3 |
| Котельная № 11 с. Воронец | Воронецкая школа, детский сад | 577,77 Гкал | - | 13713 м3 |  |
| Котельная № 9 с. Каменец | Каменецкая школа | 226,88 Гкал | - | 4035,1 м3 |  |

6. Баланс теплоносителя

Котельная № 11 с. Воронец

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя: привозная умягченная вода, объем подпиточного бака - 2 м3

Котельная № 11 с. Каменец

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя и максимального потребления теплоносителя: привозная умягченная вода, объем подпиточного бака - 1 м3

7.Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Вид топлива: природный газ

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 11 | Газ | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| котельная № 9 | Газ | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Основная часть многоквартирного жилого фонда,  общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  Троснянского района осуществляет МУЖКП Троснянского района.

| показатели | котельная № 9 с. Каменец |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| произ-во тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 207,1 | 246,52 | 207,1 | 241,64 | 207,1 | 235,11 | 207,1 |
| расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 |
| потери, Гкал | 42 | 42 | 129 | 28 | 129 | 42 | 42,1 |
| выработка тепловой энергии Гкал | 257,93 | 297,35 | 344,93 | 278,47 | 344,93 | 285,94 | 258,03 |

| показатели | котельная № 11 с. Воронец |
| --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| произ-во тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 595,49 | 606,08 | 595,49 | 604,18 | 595,49 | 578,05 | 595,49 |
| расход тепловой энергии на собственные нужды котельной, Гкал | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
| потери, Гкал | 145,4 | 111 | 145,4 | 64 | 145,4 | 142,1 | 142,1 |
| выработка тепловой энергии Гкал | 758,38 | 734,57 | 758,38 | 685,67 | 758,38 | 737,64 | 755,08 |

9.Тарифы на тепловую энергию

МУЖКП Троснянского района

Тариф  на тепловую энергию в 2010 г.- 1228,50 руб.

Тариф  на тепловую энергию в 2011г. -1413, 20 руб.

Тариф  на тепловую энергию в 2012 г.-1496,02 руб.,  с 01.09.2012 г. 1578,82 руб.

Структура тарифов в 2013 г: с 01.01.2013 г. По 30.06.2013 г. – 1578,83 руб.  с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. – 1767,54 руб.

Плата за подключение к тепловым сетям: не взимается

10. перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

| котельная | объем отапливаемого фонда м2 в 2013 г. | объем отапливаемого фонда м2 к 2018 г | объем потребления тепловой энергиив 2013 г | объем потребления тепловой энергиив 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 11 | 13713 м3 | 13713 м3 | 577,77 Гкал/год | 577,77 Гкал/год |
| № 9 | 4035,1 м3 | В связи с предстоящим закрытием филиала школы в с. Каменец к 2018 г. котельная будет законсервирована. | 226,88 Гкал/год | В связи с предстоящим закрытием филиала школы в с. Каменец к 2018 г. котельная будет законсервирована |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 85 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 10 | 37 | 33 |
| 9 | 39 | 34 |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 43 | 37 |
| 6 | 45 | 38 |
| 5 | 47 | 39 |
| 4 | 49 | 41 |
| 3 | 51 | 42 |
| 2 | 53 | 43 |
| 1 | 54 | 44 |
| 0 | 56 | 46 |
| -1 | 58 | 47 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 61 | 49 |
| -4 | 63 | 50 |
| -5 | 65 | 51 |
| -6 | 66 | 52 |
| -7 | 68 | 54 |
| -8 | 70 | 56 |
| -9 | 70 | 56 |
| -10 | 70 | 57 |
| -11 | 71 | 58 |
| -12 | 72 | 58 |
| -13 | 73 | 59 |
| -14 | 74 | 60 |
| -15 | 75 | 61 |
| -16 | 76 | 62 |
| -17 | 77 | 64 |
| -18 | 78 | 64,5 |
| -19 | 79 | 65 |
| -20 | 80 | 66 |
| -21 | 81 | 67 |
| -22 | 82 | 68 |
| -23 | 83 | 68,5 |
| -24 | 84 | 69 |
| -25 | 85 | 70 |
| -26 | 85 | 70 |

11.описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения: устаревшее оборудование, низкая энергоэффективность, высокая степень износа.

Проблемы развития систем теплоснабжения:  финансовые

12.предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В с. Воронец не предусматривается увеличение отапливаемого фонда, необходимости в новых источниках тепловой энергии нет.

В с. Каменец в связи с закрытием филиала школы планируется законсервировать оборудование котельной.

13. предложения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей.

Существующая схема тепловых сетей и системы теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

Планируется замена существующей теплоизоляции теплотрассы котельной № 11 с.Воронец, на скорлупы ППУ, основными преимуществами которых являются:

• Снижение потерь тепловой энергии;

• Низкая теплопроводность;

• Уменьшение расходов на покровный материал;

• Низкое водопоглощение и паропроницаемость;

• быстрый доступ к повреждённому участку в случае

аварийной ситуации.

- Новое строительство тепловых сетей не планируется.

- Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

14. перспективные топливные балансы.

Вид топлива: природный газ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);  - единой теплоснабжающей организацией  определить

- МУЖКП Троснянского района

и определить границы зон ее деятельности в Воронецком с/поселении

- Здание Воронецкой школы и детского сада

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусмотрено

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

- бесхозяйных тепловых сетей в Воронецком с/поселении не выявлено

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение:

Планируется замена  теплоизоляции, источник финансирования – собственные средства.